# СОДЕРЖАНИЕ

Лист

## Назначение изделия 	4

## Основные технические характеристики 	4

## Комплектность 	4

## Требования по технике безопасности и пожарной безопасности 	5

## Устройство и работа аппарата 	5

## Монтаж и подготовка аппарата к работе 	6

## Порядок работы 	10

## Техническое обслуживание	11

## Правила транспортирования и хранения 	11

## Возможные неисправности и методы их устранения 	12

## Гарантийные обязательства 	12

## Свидетельство о приемке 	14

## Свидетельство о продаже 	14

14     Свидетельство о переоборудовании аппарата на сжиженный газ………………..14

## Приложения

## 1. Талон на ввод в эксплуатацию

## 2. Талон №1 на гарантийный ремонт

## 3. Талон №2 на гарантийный ремонт

## 4. Акт заявленных неисправностей

5. Заявление от потребителя

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы стали владельцем современного отопительного аппарата отечественного производства, который отвечает европейским стандартам, обеспечивает значительную экономию энергоресурсов и не загрязняет окружающую среду.

Надеемся, что наше изделие будет надежно и долго служить Вам.

При покупке аппарата убедитесь в наличии штампа торгового предприятия, даты продажи и подписи продавца в разделе 13 этого руководства и в талонах на гарантийные ремонты. Проверьте комплектность изделия согласно разделу 3 данного руководства.

ПОМНИТЕ! При отсутствии соответствующих отметок, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления  аппарата.

Это руководство по эксплуатации (РЭ) объединенное с паспортом является документом, который подтверждает гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики аппарата конвективного отопительного газового АКОГ-3-СП (далее аппарат).

Документ позволяет ознакомиться с устройством, принципом работы аппарата и устанавливает правила монтажа и эксплуатации его, соблюдение которых обеспечивает работоспособность аппарата.

Прежде чем пользоваться аппаратом, изучите это руководство по эксплуатации.

Нарушение приведенных ниже правил монтажа и эксплуатации может вывести аппарат из строя.

Аппарат устанавливается в месте эксплуатации в соответствии с техническим проектом, утвержденным в установленном порядке.

Аппарат оборудованный и отрегулированный на работу на природном газе при давлении (1274+100) Па.

Аппарат может быть переоборудован на работу на сжиженном газе марки СПБТ (пропан-бутан) по ДСТУ 4047-2001 (ГОСТ 20448-90).

Переоборудование аппарата на другой вид газа необходимо производить согласно инструкции А2М3.030.004 ИП1 «Инструкция по переоборудованию аппаратов АКОГ на работу на сжжиженном газе» с обязательной отметкой  о  переоборудовании  в разделе 14 этого руководства.

ВНИМАНИЕ! Переоборудовать  аппарат на другой вид газа (пропан-бутан)  имеют право специалисты, которые в соответствии с действующим Законодательством имеют на это право.

Работы по подключению, вводу в эксплуатацию аппарата осуществляются организациями  (далее по тексту - исполнители), которые в соответствии с действующим Законодательством имеют на это право.

Лицо, которое вводит аппарат в эксплуатацию, обязано ознакомить потребителя с правилами пользования аппаратом, убедиться в том, что потребитель сможет эксплуатировать его на практике и сделать соответствующие записи в талоне на ввод в эксплуатацию (приложение А).

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП предназначен для отопления отдельных жилых, общественных бытовых и производственных помещений объемом до 75 м3.

1.2 Аппарат работает на природном газе  ГОСТ 5542-87 или сжжиженом газе ДСТУ 4047-2001 (ГОСТ 20448-90) и обеспечивает тепловую мощность 3 кВт±5%.

1.3 Вид климатического исполнения аппарата УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

1.4 Аппарат изготавливается :

1) с герметичной камерой (корпусом) сгорания;

2) по способу размещения "С" (настенный) - крепление на стене помещения;

3) по способу воздухообеспечения "П" (парапетный) - воздух необходимый для сгорания природного газа и отвод продуктов сгорания осуществляется через газоход, который проходит через внешнюю стену отапливаемого помещения.

1.5 Аппарат укомплектован автоматикой безопасности 630 EUROSІT, производства Италии, которая автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в помещении.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Номинальная тепловая мощность аппарата – 3 кВт ( 5%

2.2 Коэффициент полезного действия (КПД) при номинальной газовой нагрузке не менее - 85%.

2.3 Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, не более^

- природного - 0,35 нм³/ч;

- сжиженного – 0,12  нм³/ч (0,29 кг/ч).

2.4 Номинальное давление природного газа на входе в аппарат:

- природного - (1274+100) Па, (1960+150) Па;

- сжиженного – (2940+200) Па.

2.5. Аппарат укомплектован терморегулятором с нижней границей регулирования температуры не ниже 6 оС , с верхней границей – не выше 40 оС.

2.6 Габаритные размеры аппарата, не более мм:

- ширина - 600;

- глубина – 240*;

- высота - 600.

* Без учета размеров стенного узла.

2.7 Масса – не более 22 кг.

2.8 Присоединительная резьба входного штуцера для подачи газа - G 1/2".

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

| а) аппарат | - 1 шт. |
| --- | --- |
| б) стенной узел: - воздухообменник - стяжка - трубы для воздухообеспечения горелок длиной 315 мм: 1) диаметром 162 мм; 2) диаметром 166 мм - труба диаметром 86 мм, длиной 651 мм для отвода продуктов сгорания - кольцо металлическое - кольцо уплотнительное - кронштейн | - 1 шт. - 2 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. |
| - гайка М6 ГОСТ 5915-70 - шайба 6.01. ГОСТ 11371-78 | - 2 шт. - 2 шт. |
| в) монтажные детали: - втулка пластмассовая - шуруп 5х45 ГОСТ 1144-80 | - 4 шт. - 4 шт. |
| г) комплект тары: - упаковка аппарата - упаковка труб | - 1 шт. - 1 шт. |
| д) руководство по эксплуатации е) комплект деталей для переоборудования аппарата на сжиженный газ: - сопло на сжиженный газ для основной горелки - жиклер на сжиженный газ для запальной горелки - этикетка самоклеющая - инструкция по переоборудованию аппарата на сжиженный газ Примечание. Составные части для переоборудования на сжжиженный газ поставляются заводом- производителем по письменной заявке импортера аппаратов. | - 1 экз. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 экз. |

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении монтажных работ, ввода в эксплуатацию и эксплуатации аппаратав том числе и при переоборудовании аппарата на работу на сжиженный газ, необходимо придерживатся требований Государственных строительных норм:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»,

- ПБ 12-368-00  «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

4.2  Индивидуальные баллоны на сжиженный газ должны приниматься одновременно с газовым оборудованием, для которых они предназначены, при этом должен быть заполнен  «Талон на ввод в эксплуатацию» (приложение А) .

4.3 Запрещается использовать баллон без установленного на него газового газового редуктора (регулятора) для снижения давления. Соединение баллона с редуктором должно быть жестким.

4.4 Во избежание несчастных случаев и выхода из строя аппарата запрещается:

### а) оставлять открытым кран подачи газа при неработающем аппарате;

б) пользоваться аппаратом при наличии утечки газа;

в) включать (выключать) аппарат детям и лицам, которые не знакомы с общими правилами пользования бытовыми газовыми приборами и этим руководством или ограничены в своих действиях (недееспособны);

г) разбирать и ремонтировать аппарат собственными силами и средствами;

д) эксплуатировать аппарат без переднего декоративного кожуха.

При необходимости можно ограничить доступ к аппарату защитной решеткой, которая предохранит от прикосновения к горячему кожуху.

4.5 При нормальной работе аппарата и герметичном газопроводе в комнате не должно быть запаха газа. При появлении запаха газа в помещении необходимо:

а) закрыть основной газовый кран и выключить автоматику безопасности аппарата ;

б) проветрить помещение, для чего открыть окна и двери;

в) вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04.

К прибытию аварийной службы, не курить, не зажигать спички, не пользоваться электрическими приборами.

4.6 Запрещается расположение легковоспламеняющихся материалов и предметов ближе чем  0,6 м от переднего кожуха аппарата и 1 м от места отвода продуктов сгорания.

4.7 Запрещается ставить на аппарат посторонние предметы.

4.8 Всю ответственность за безопасную эксплуатацию аппарата, содержание его в надлежащем виде и соблюдение требований этого руководства по эксплуатации несет потребитель.

5 СТРОЕНИЕ И РАБОТА АППАРАТА

5.1 Аппарат представляет собой эстетически завершенную сборную конструкцию, которая состоит из герметичного корпуса 1, задней стенки 2, переднего кожуха 3 и стенного узла: воздухообменника 9, труб 10, 10а и 11, стяжек 12, кольца металлического 21, кольца уплотнительного 22 и монтажных деталей.

Внешний вид аппарата приведен на рисунке 1.

5.2 На корпусе 1 располагаются автоматика безопасности с газовым клапаном 630 EUROSІT, запальная 5 и основная 6 горелки, электрод керамический 24, пьезозажигалка 7 и термопара 8.

Сварной корпус 1 изготовлен из листовой стали, его внутренние и внешние поверхности  покрыты термостойким покрытием.

Органы управления работой аппарата находятся на панели автоматики безопасности 4.

5.3 Передний кожух 3 выполнен в виде декоративной решетки, через которую в помещение поступает нагретый воздух.

Передний кожух 3 защищает от случайного прикосновения к корпусу 1.

5.4 Задняя стенка 2 - сварная конструкция из стального листа, на которой устанавливаются и крепятся корпус 1 и передний кожух 3.

5.5 Воздухообменник 9, трубы 10, 10а и 11, стяжки 12, кольцо металлическое 21, кольцо уплотнительное 22 и крепежные детали входят в комплект поставки изделия и вместе составляют стенной воздухообменный узел, который предназначен для обеспечения горелок внешним атмосферным воздухом и для отвода продуктов сгорания за пределы помещения..

Воздухообменник 9 - сварной узел из листовой стали, устанавливается на внешней стороне помещения. Благодаря специальной компоновке и ветрозащитной конструкции гарантирует надежную работу аппарата.

5.6 Принцип работы аппарата основан на нагревании, за счет сгорания газа, корпуса 1 и передачи тепла от его стенок воздуху помещения (конвективный теплообмен).

5.7 Работа аппарата и взаимодействие его частей происходит таким образом. Газ, через соединительный штуцер 18 подводящего газопровода, поступает через автоматику безопасности 4 к запальной и основной горелкам, размещенным внутри корпуса 1. Газ, перемешиваясь с воздухом, который поступает через трубы 10, 10а, сжигается. Продукты сгорания выводятся через трубу 11 наружу.

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ В АППАРАТЕ

(вид сверху)

1 - корпус; 10, 10а - трубы для воздухообеспечения горелок; 11 - труба для отвода продуктов сгорания; 12 - стяжка(2 шт.); 13 - гайка М6(2 шт.); 14 - шайба 6.01(2 шт.); 21 - кольцо металлическое; 22 - кольцо уплотнительное; 23 - кронштейн.

Рис. 2

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

630 EUROSIT

1 - кнопка пьезозажигалки;  2 - ручка терморегулятора.

Рис. 3

5.8 Безопасная работа аппарата осуществляется благодаря надежному функционированию автоматики безопасности 4, которая обеспечивает:

1) автоматическое перекрытие подачи газа в аппарат при:

- затухании запальной горелки

- недостаточной тяге в воздухопроводе;

2) зажигание горелки устройством пьезозажигания с панели управления;

3) задание температуры воздуха отапливаемого помещения и автоматическое ее поддержание;

4) стабильную мощность, независимо от колебаний давления газа в сети газоснабжения.

5.9 При корректировании температуры с помощью ручки терморегулятора, а также при включении-выключении основной горелки (автоматическое поддержание заданой температуры), за счет охлаждения (нагревания) корпуса, аппарат может издавать потрескивающие звуки.

Указанные звуки не являются недостатком в работе аппарата.

6 МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

6.1 Размещание  аппарата   проводится   на   стене    помещения    согласно    утвержденному техническому проекту с соблюдением следующих правил:

а) толщина стен, на которую устанавливается аппарат должна быть в пределах

200-590 мм;

б) расстояние между боковыми стенками аппарата и стенами помещения должно быть не менее 200 мм;

в) расстояние от пола к нижнему торцу задней стенки должна быть не менее 115 мм.

6.2 Перед установкой аппарата:

- снять передний кожух 3. Быть внимательным при снятии кожуха, чтобы не  повредить  трубы подвода газа к запальной горелке и трубку термопары.

-  демонтировать корпус 1 с задней стенки 2.

6.3 Установку и монтаж аппарата проводить на стене  помещения соответственно рисункам 1, 2 в такой последовательности.

а) разметить   на   стене    место    установки   аппарата,  на расстоянии не меньше 490 мм от пола до центра отверстия для установки труб 10, 10а (в качестве  шаблона можно  использовать заднюю стенку 2).

б) пробить  в стене отверстие диаметром 180 мм и установить в него трубы 10а и 10.

Труба 10а (диаметром 166 мм)  с внешней стороны стены должна находиться на уровне плоскости стены.

Труба 10 (диаметром 162 мм) должна быть вставлена в трубу 10а и выступать во внутрь помещения на 35 мм .

При толщине стены 280 мм труба 10а не устанавливается.

При толщине стены меньше 280 мм трубу 10 (диаметром 162 мм), укоротить до длины:

Lтруба 10 = Lстены + 35 мм,

где   Lстены - толщина стены помещения, на которую устанавливается аппарат;

35 мм - размер, на который труба 10 должна выступать во внутрь помещения;

в) зазоры между трубами 10, 10а и стеной заложить раствором (цементным, известняковым и т.п.)

г)  на трубу 10  установить кольцо металлическое 21 (большим  диаметром  к стене)  и  кольцо уплотнительное 22;

д) закрепить заднюю стенку 2 к стене помещения шурупами 19, которые вкрутить во втулки пластмассовые 20;

є) воздухообменник 9 с внешней стороны помещения установить в трубу 10а и  соединить  с задней стенкой 2 стяжками 12.

На стяжки 12 одеть два кронштейна 23, которые должны быть зацеплены  за край кромки фланца задней стенки 2 и закрутить гайки 13;

Стяжки 12 укоротить с учетом длины труб и исполнением на них крючков (крючки выполнить с гладкой стороны стяжки под углом 45° на длину 15 мм). Стяжки не должны упираться в корпус 1.

ж) трубу 11 вставить в воздухообменник 9.

Трубу 11 диаметром 86 мм, при необходимости, укоротить до длины:

Lтруба11 = Lстены + 56 мм,

где        Lстены - толщина стены помещения, на которую устанавливается аппарат;

з) установить корпус 1 на заднюю стенку 2, при этом труба 11 должна быть установлена на патрубок корпуса 1;

и) соединить штуцер 18 подачи газа с основной газовой магистралью;

к) электрод керамический снять с газоподводной трубки и установить в гнездо запальной горелки в соответствии с рис. 4.

При креплении электрода, закручивание штуцера проводить вручную, не затягивая его.

Применение любого инструмента для закручивания штуцера  запрещается.

Рис. 4

л) термодатчик 15 переместить из положения "для транспортирования" в "рабочее положение" и закрепить в держателях 17 (рис. 5);

г) установить передний кожух 3.

6.4. Перед включением аппарата необходимо проверить целостность трубок термопары 8 и термодатчика 15, кабеля высоковольтного электропровода к электроду керамическому 24, смотрового окна 16, газоподводных трубок.

6.5 В процессе  пробного  включения  нужно проверить герметичность соединений газовых коммуникаций с помощью мыльного раствора, а также  проверить состояние стенного узла и работу автоматики безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать открытое пламя для выявления утечки газа.

Рис. 5

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Включение аппарата (см. рис.3) выполняйте в  последовательности:

7.1.1 Ручку терморегулятора 2 установите в выключенное положение (точка белого цвета на ручке 2 должна быть совмещена со знаком "звездочка" на кнопке пьезозажигалки 1), для чего необходимо ручку 2 плавно повернуть по ходу часовой стрелки до их совмещения.

Завод-изготовитель поставляет аппараты с установкой ручки 2 в положении "7".

7.1.2 Откройте общий кран на газопроводе.

7.1.3 Поверните ручку 2 против хода часовой стрелки до совмещения знаков "звездочка" на ручке 2 и на кнопке пьезозажигалки 1.

7.1.4 Плавно нажмите на ручку 2 в осевом направлении до упора (доступ газа на запальную горелку открыт) и, держа ее в нажатом состоянии, нажмите несколько раз кнопку пьезозажигалки 1.

Через смотровое окно следите за моментом загорания запальной горелки.

7.1.5 Ручку 2 держите в нажатом положении не менее 10 секунд с момента загорания запальной горелки («стравить газ»).

7.1.6 Отпустите ручку 2 и еще раз проверьте наличие пламени на запальной горелке.

В случае затухания пламени на запальной горелке, необходимо повторить предыдущие действия не раньше чем через 3 минуты.

7.1.7 Для включения основной горелки поверните ручку 2 против хода часовой стрелки в направлении позиции "7", не нажимая на нее в осевом направлении.

7.1.8 При определенном положении ручки 2 (позиции 1...7) аппарат автоматически поддерживает температуру воздуха в отапливаемом помещении путем периодического включения-отключения основной горелки.

7.1.9 При работе аппарата необходимо определиться, при каком положении ручки 2 (1...7) воздух в отапливаемом помещении нагревается до желаемой температуры.

Если в положении “7” ручки 2, не достигнута желаемая температура в помещении, значит мощность аппарата не отвечает объему помещения или помещение имеет значительные теплопотери.

7.2 Выключение аппарата выполняйте таким образом:

7.2.1 Для выключения основной горелки 6, поверните ручку 2 по ходу часовой стрелки до совмещения знаков "звездочка" на ручке и на кнопке пьезозажигалки 1.

При этом на запальной горелке будет гореть факел.

7.2.2 Для полного отключения аппарата, поверните ручку 2 по ходу часовой стрелки до совмещения точки белого цвета на ней со знаком "звездочка" на кнопке пьезозажигалки 1.

Запальная и основная горелки затухают;

7.2.3 Закройте кран на газопроводе.

ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ:

1 Повторное включение аппарата возможно не раньше чем через 3 минуты после его выключения.

2 Аппарат с автоматикой безопасности настроен и отрегулирован на предприятии-изготовителе.

Любое регулирование автоматики безопасности (кроме регулирования температуры ручкой 2) ЗАПРЕЩЕНО и может привести к отказу в гарантийном ремонте.

8 НАДЗОР ЗА РАБОТОЙ

8.1 Надзор за работой аппарата возлагается на пользователя, который обязан удерживать аппарат в чистоте.

8.2 Аппарат не нуждается в специальном техническом обслуживании.

Эксплуатация аппарата проста и выполняется с помощью элементов управления, которые находятся на панели управления автоматикой безопасности.

8.3 Включение, выключение аппарата, а также регулирование температуры в помещении осуществлять в соответствии с разделом 7 этого руководства.

8.4 Перед началом отопительного сезона необходимо снять кожух и провести влажное протирание безворсовой тканью кожуха, корпуса и задней стенки.

8.5 При первом включении аппарата в отопительном сезоне, необходимо спустить воздух из газовых коммуникаций, для чего ручку 2 удерживайте в нажатом положении, периодически нажимая кнопку пьезопальника 1 к моменту загорания запальной горелки.

8.6 После окончания отопительного сезона, для аппаратов, которые эксплуатируются в сельской местности, для предотвращения проникновения в газовые коммуникации аппарата насекомых, рекомендуется воздухообменник плотно обернуть полиэтиленовой пленкой.

ВНИМАНИЕ! Перед началом отопительного сезона, полиэтиленовую пленку с воздухообменника обязательно снять.

8.7 При обнаружении неисправностей или нарушении нормальной работы аппарата, не устраняйте их самостоятельно, а обратитесь к организации, которая ввела аппарат в эксплуатацию.

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Транспортирование и хранение аппарата в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 и этим руководством по эксплуатации.

9.2 Аппараты разрешается транспортировать в закрытом железнодорожном или автомобильном транспорте в вертикальном положении. Условия транспортирования аппаратов должны соответствовать условиям хранения 5 за ГОСТ 15150-69.

9.3 Хранение аппарата должно проводиться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией -  группа условий 2 (С) по ГОСТ 15150-69).

10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведен в таблице 1.

10.2 ВНИМАНИЕ! Любые неисправности, связанные с вмешательством в газовые коммуникации аппарата, должны устраняться только лицами на это уполномоченными (исполнителями).

Таблица 1

| Возможная неисправность | Возможная причина Неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1. Наличие утечки газа (появление запаха газа в помещении) | Разгерметизация газовых коммуникаций | Устраняется мастером |
| 2.Отсутствует искрообразование на пьезозажигалке | 1. Неисправна пьезозажигалка 2. Поврежден керамический электрод 3. Повреждение кабеля или отсутствие контакта в месте его подсоединения | 1. Заменить пьезозажигалку 2 Заменить керамический электрод 3.Проверить целосность кабеля и надежность контакта в месте его подсоединения Устранить повреждения или обрыв |
| 3. Не загораются основная или запальная горелки | В газопроводе воздушная пробка | «Стравить газ» согласно п.7.1.5 |
|  | Засоренны или загрязнены сопла горелок | Устраняется мастером |
| 4. Неустойчивое горение запальной и основной горелок и их затухание | 1. Неправильный монтаж стенного узла (посторонний подсос воздуха). 2. Пониженное давление газа в сети. | Устраняется мастером --- |
| 5. При включении аппарата наблюдается неустойчивое горение основной горелки, отрыв пламени | 1. Холодный корпус (теплообменник). 2. Ручка терморегулятора резко установлена в положение «7» | Плавно перевести ручку терморегулятора в положение «3» - «4» и прогреть аппарат в этом положении в течении 5 минут |
| 6. Аппарат не обеспечивает нагревание помещения в заданных режимах | Термодатчик 15 не установлен в рабочем положении | Установить термодатчик 15 в рабочее положение в соответствии с п. 6.3 перечень "л”. |
| 7. Появление в пламени язычков желтого цвета, копоти | 1. Некачественный газ (с добавками) 2. Для аппаратов, которые работают на сжиженном газе: а) заканчивается газ в баллоне; б) не та марка газа |  |

10.3 Для организаций, которые осуществляют ремонт аппаратов разработанно руководство по ремонту, которое можно заказать на предприятии-изготовителе.

11  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий ТУ У 14313174.001-2001 при соблюдении условий транспортирования, хранения, правил монтажа, эксплуатации, которые приведены в этом руководстве.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации аппарата – 18 месяцев..

Гарантийный срок эксплуатации отсчитывается со дня продажи. В случае отсутствия даты продажи - со дня изготовления.

11.3 Гарантийные обязательства изготовителя не действуют в таких случаях:

1) Нарушение правил транспортирования, хранения, установки, монтажа, эксплуатации аппарата.

2) Введение в эксплуатацию и проведение ремонта лицами на это не уполномоченными.

3) Отсутствие отметки в РЭ о введении в эксплуатацию.

4) При самовольном внесении в конструкцию аппарата изменений и доработок, а также использовании узлов не предусмотренных нормативной документацией.

5) При наличии механических повреждений на аппарате или его узлов в процессе монтажа или вследствие неправильной эксплуатации.

6) При самовольном регулировании автоматики безопасности (кроме регулирования температуры ручкой 2).

7)  Чистка засоренных или загрязненных сопел и горелок, чистка корпуса от копоти.

8) При самостоятельном переоборудовании аппарата на работу на сжиженном газе. Завод-изготовитель не несет ответственности за работу аппарата.

9) При использовании сжиженного газа марки, не регламентированной документацией.

11.4 Неисправности, которые относятся к обязательным работам по гарантийному ремонту:

1) Скрытые дефекты материалов, и составных частей аппарата которые проявились в процессе эксплуатации.

2) Отсутствие искрообразования – заводской брак: . пьезозажигалка, высоковольтный кабель.

11.5 Гарантийный ремонт аппаратов осуществляется  лицами на это уполномоченными согласно действующему Законодательству.

11.6 Услуги по гарантийному ремонту (бесплатный ремонт) осуществляются при обязательном представлении следующих документов:

1) Заявление от потребителя (приложение Д)

2) Руководство по эксплуатации с обязательно заполненным Талоном на ввод в эксплуатацию (приложение А);

3) Акт заявленных недостатков (приложение Г), составленный представителем газового хозяйства.

УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ И

РЕМОНТА (ПОСЛЕ УСТАНОВКИ АППАРАТА)

### Таблица 2

| Дата проведения ремонта | Характеристика неисправности, вид выполненной работы, перечень замененных деталей | Техническое состояние аппарата после ремонта | Должность, фамилия исполнителя, штамп предприятия |
| --- | --- | --- | --- |

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1 Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП

заводской № ______________________ дата изготовления ____________________

отвечает требованиям ТУ У 14313174.001-2001 и признан годным для эксплуатации.

12.2 Аппарат отрегулирован на использование природного газа за ГОСТ 5542-87

при давлении 1274+100 Па.

М. П.  				__________________________________

(изготовителя) 				(подпись лица, ответственного за приемку)

___________________________________________________________

##### 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

13.1 Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП

заводской № ______________________ изготовленый _________________________

(дата изготовления)

продан_____________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи ______________

Штамп магазина 		______________________

(подпись)

__________________________________________________________________________________________

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ АППАРАТА НА РАБОТУ НА

СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ (ПРОПАН-БУТАН)

14.1 Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП

заводской № ______________________ изготовленый _________________________

(дата изготовления)

Заполняет исполнитель

Исполнитель______________________________________________________________

(Фамилия исполнителя, название предприятия, организации,  ________________________________________________________________________________________

которую представляет исполнитель,  юридический адрес предприятия)

провел _______________________переоборудование аппарата на работу на сжиженном газе

(дата переоборудования

(пропан-бутан) в соответствии с «Инструкцией по переоборудованию» А2М3.030.004 ИП 1.

______________________________       __________________          ________________________

(фамилия, имя. отчество исполнителя)                       (дата)                                  (подпись)

М.П.

| Линия отрыва | ПРИЛОЖЕНИЕ А Изготовитель: Завод “КОНВЕКТОР” Украина, 88007, г. Ужгород, ул. Гранитная,5 Тел/факс (0312) 61-28-92 Тел/факс (03122) 2-65-32 Идентификационный код согласно ЕГРПОУ 30104493 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ на протяжении 18 месяцев гарантийного срока эксплуатации Заполняет производитель (продавец) Наименование товара согласно нормативному документу, марка Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП Заводской номер ______________________ Дата изготовления _________________________ (месяц, год) М.П. ________________________________________________ (подпись лица ответственного за приемку) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Заполняет исполнитель Исполнитель _________________________________________________________ (наименование предприятия, организации, ____________________________________________________________________ юридический адрес) Дата взятия товара на гарантийный учет ________________________________ (год, месяц, число) Номер, за которым товар взят на гарантийный учет, _________________________ Дата ввода в эксплуатацию _________________________________________ (год, месяц, число) |
| --- | --- |

______________________________________________	     __________________

(фамилия, имя, отчество	           		 	(подпись)

ответственного лица исполнителя)

МП

Подпись потребителя, который подтверждает выполнение

работ по вводу в эксплуатацию 	_____________ 	_____________

(подпись) 	          (дата)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Корешок отрывного талона на техническое обслуживание на протяжении

_______18_______  (месяцев) гарантийного срока эксплуатации

Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП

Исполнитель __________________________________________________________

(наименование предприятия, организации,

____________________________________________________________________

юридический адрес)

Изъято  ___________________________________________________________

(год, месяц, число)

____________________________________________________      ______________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя)		(подпись)

МП

| Линия отрыва | ПРИЛОЖЕНИЕ Б Изготовитель:Завод “КОНВЕКТОР” Украина, 88007, г. Ужгород, ул. Гранитная,5 Тел/факс (0312) 61-28-92 Тел/факс (03122) 2-65-32 Идентификационный код согласно ЕГРПОУ 30104493 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ на протяжении 18 месяцев гарантийного срока эксплуатации Заполняет изготовитель (продавец) Наименование товара согласно нормативному документу, марка Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП Заводской номер ______________________ Дата изготовления _________________________ (месяц, год) М.П. _______________________________________________ (подпись лица, ответственного за приемку ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Заполняет продавец Продавец _________________________________________________________ (наименование предприятия, организации, __________________________________________________________________ юридический адрес) Дата продажи ______________________________________________________ (год, месяц, число) __________________________________________________ _____________ (фамилия, имя, отчество ответственного лица продавца) (подпись) МП |
| --- | --- |

Заполняет исполнитель

Исполнитель __________________________________________________________

(наименование предприятия, организации,

_____________________________________________________________________

юридический адрес)

Номер, за которым товар взят на гарантийный учет, ________________

| Причина ремонта | Название замененного комплектующего изделия, составной части | Дата проведения ремонта (год, месяц, число) | Подпись исполнителя, номер пломбиратора |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________________________        _____________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя)                      (подпись)

МП

Подпись потребителя, который подтверждает

выполнение работ по гарантийному ремонту 	____________    _____________

(подпись)	    (дата)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Корешок отрывного талона на техническое обслуживание на протяжении

______________ лет (месяцев) гарантийного срока эксплуатации

Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП

Исполнитель __________________________________________________________

(наименование предприятия, организации,

____________________________________________________________________

юридический адрес)

Изъято  ___________________________________________________________

(год, месяц, число)

____________________________________________________      ______________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя)		(подпись)

МП

| Линия отрыва | ПРИЛОЖЕНИЕ В Изготовитель: Завод “КОНВЕКТОР” Украина, 88007, г. Ужгород, ул. Гранитная, 5 Тел/факс (0312) 61-28-92 Тел/факс (03122) 2-65-32 Идентификационный код согласно ЕГРПОУ 30104493 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ на протяжении 18 месяцев гарантийного срока эксплуатации Заполняет изготовитель (продавец) Наименование товара согласно нормативному документу, марка Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП Заводской номер ______________________ Дата изготовления _________________________ (месяц, год) М.П. _______________________________________________ (подпись лица, ответственного за приемку ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Заполняет продавец Продавец _________________________________________________________ (наименование предприятия, организации, __________________________________________________________________ юридический адрес) Дата продажи ______________________________________________________ (год, месяц, число) __________________________________________________ _____________ (фамилия, имя, отчество ответственного лица продавца) (подпись) МП |
| --- | --- |

Заполняет исполнитель

Исполнитель __________________________________________________________

(наименование предприятия, организации,

_____________________________________________________________________

юридический адрес)

Номер, за которым товар взят на гарантийный учет, ________________

| Причина ремонта | Название замененного комплектующего изделия, составной части | Дата проведения ремонта (год, месяц, число) | Подпись исполнителя, номер пломбиратора |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________________________        _____________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя)                      (подпись)

МП

Подпись потребителя, который подтверждает

выполнение работ по гарантийному ремонту 	____________    _____________

(подпись)	    (дата)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Корешок отрывного талона на техническое обслуживание на протяжении

______________ лет (месяцев) гарантийного срока эксплуатации

Аппарат конвективный отопительный газовый АКОГ-3-СП

Исполнитель __________________________________________________________

(наименование предприятия, организации,

____________________________________________________________________

юридический адрес)

Изъято  ___________________________________________________________

(год, месяц, число)

____________________________________________________      ______________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя)		(подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

# А К Т

# ЗАЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

Составленный "___" ________________ 200 ___ года о проверке аппарата конвективного отопительного газового АКОГ- 3-СП заводской номер

_____________________

изготовленный ООО "Завод "Конвектор" _______________ 200 ___ г.

Проданный                                                    _______________ 200 ___ г.

Аппарат установлен по адресу_________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата установки "___" __________________ 200 ___ г.

1 Описание неисправности, дефекта

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Причины возникновения неисправности, дефекта (заводской дефект, нарушение требований транспортировки, монтажа, эксплуатации и др.):

| Заводской дефект |  | При транспортировке |  | Монтаже, установке |  | Эксплуатации |  | Другие причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(необходимое перечеркнуть)

3 Выводы __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АКТ составил: _______________________________________________________________

(фамилия, должность)

__________________________________________________________________________

(название организации)

__________________________________________________________________________

_____________________ 				М. П.

(подпись)

Владелец аппарата _________________________________________________

(фамилия, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

от ___ ___ 200 _ г.   г. ____ 	             	           Руководителю ___________________________

(наименование предприятия,

___________________________

организации - продавца,

___________________________

юридический адрес) (фамилия,

___________________________

имя и отчество

___________________________

потребителя) (паспортные данные,

___________________________

местожительство -

___________________________

заполняются по согласию

___________________________

потребителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(составляется в двух экземплярах)

Прошу ___________________________________________________________________

(требование потребителя согласно Закона

__________________________________________________________________________

"О защите прав потребителей")

__________________________________________________________________________

(наименование товара, заводской номер, дата изготовления)

купленного ____ _______ 200_г. в связи с ____________________________________

(характер недостатков)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________

(подпись потребителя)

К заявлению прилагается копия квитанции, товарного или кассового чека или другой документ, который доказывает факт купли (необходимое подчеркнуть)

Заключение продавца о наличии недостатков_________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 	     __________________

(фамилия, имя, отчество ответственного лица продавца) 	                                  (подпись)

МП

# Text boxes

ОБЩИЙ ВИД АППАРАТА И УСТАНОВКА ЕГО В МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 – корпус;  2 – стенка задняя;  3 – кожух передний;  4 – автоматика безопасности;  5 – горелка запальная;  6 – горелка основная;  7 - пьєзозажигалка;

8 – термопара;  9 – воздухообменник;  10, 10а – трубы для воздухообеспечения горелок;  11 – труба для отвода продуктов сгорания;  12 – стяжка (2 шт.);

13 – гайка М6 (2 шт.);  14 – шайба 6.01 (2 шт.);  15 – термодатчик;  16 – окно смотровое; 17 – держатель (2 шт.);  18 – штуцер подачи газа;

19 – шуруп 5х45 (4 шт.);  20 – втулка пластмассовая (4 шт.);  21 – кольцо металлическое; 22 – кольцо уплотнительное; 23 – кронштейн (2 шт.),

24 – електрод керамический

Рис. 1